## Slide 1: Robot design challenge 4: Small boat with manipulator for picking plastic
Bendik, Lars, Lars & Sebastian
Notes: Oppgaven er å utvikle en liten båt med en robotarm som kan plukke plast fra havet ved hjelp av en robotarm

## Slide 2: Kinematic equations
Notes: Sebastian

## Slide 3: Sensors and navigation
Sensors
  IMU (accelerometer, gyroscope, magnetometer)
  3D-camera
  GPS
Navigation
  Lattice Planner
  Line of sight
Intel RealSense D435 review – Maurice's Musings
Notes: Bendik:
Akselerometeret måler lineær akselerasjon og kan brukes til å finne tilt og endring i fart.
Gyroskopet måler rotasjonshastighet, og når vi integrerer dette får vi retningen til båten.
Magnetometeret fungerer som et digitalt kompass og gir oss absolutt heading.
Alene gir ikke sensorene brukbar nok data, men ved å kombinere de og filtrere med f.eks. Kalman-filter, får vi et estimat på båtens posisjon, retning og hastighet
Lars Dale: For å navigere bruker vi to metoder:
Lattice planner lager et rutenett av mulige bevegelser som båten kan følge. Dette gir en planlagt bane som dekker hele området systematisk.
Line of sight brukes for å styre båten mot neste delmål på banen. Den sørger for at båten hele tiden retter seg inn mot punktet foran seg, noe som gir en jevn og stabil kurs.
Kombinert gjør dette at båten både kan planlegge søk i et område og holde en stabil retning selv i strøm.

## Slide 4: Sketch
Notes: "Her ser dere en enkel skisse av båten slik vi ser den for oss.
Den er omtrent 1 meter lang og 0,4 meter bred.
Vi har tegnet inn en robotarm foran, som har minst fire frihetsgrader og en griper for å kunne plukke plast fra vannet.
Bak har vi to thrustere som gir fremdrift og styring ved å variere kraften mellom dem.
Midt på båten ser dere et lasterom hvor vi kan samle opp plasten vi henter.
Dette designet gir oss et enkelt, stabilt og funksjonelt utgangspunkt som vi kan bygge videre på."

## Slide 5: Further plans
Simulations (MatLAB, Gazebo)
Different equations for simulations
Table of DH parameters
Intel RealSense D435 review – Maurice's Musings
Notes: DH parameters: Denavit–Hartenberg parameters
Lars Helge